## Slide 1: L’AMDEC
Nicolas DAUJEARD
IR3
SECURITE, ANALYSE DES RISQUES, PLANS DE PREVENTION...

## Slide 2: Sommaire:
La Sûreté de Fonctionnement (S.D.F)
Présentation de la méthode générale ADMEC
Une méthode de management
Principe d’analyse
1 exemple d’utilisation
Conclusion

## Slide 3: LA SURETE DE FONCTIONNEMENT ( S D F )
FIABILITE
MAINTENABILITE
SURETE
DE
FONCTIONNEMENT
DISPONIBILITE
SECURITE
Pas d ’arrêts de
Production!
Pas de
Pannes!
Remise en Service
immédiate!
Pas d ’événement
Critique ou
Catastrophique!

## Slide 4: TECHNIQUES ET OUTILS DE LA SÛRETE DE FONCTIONNEMENT
– outils de modélisation comportementale et temporelles (AEF temporisés, rdp, files d’attente,...)
– outils basés sur l’analyse des événements redoutés (AER, AMDEC, Coupes minimales)
– outils d’évaluation quantitative : processus markoviens et semi markoviens, rdps, files d’attente, méthode Monte Carlo....
– outils d’analyse statique de code
– outils de suivi des tests

## Slide 5: Présentation de la méthode générale ADMEC
AMDEC
MACHINE
AMDEC MOYEN
DE PRODUCTION

## Slide 6: QUELQUES DEFINITIONS AVANT TOUT…..
AMDE: Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets
  (FMEA:Failure Mode ,Effects Analysis)
AMDEC: Analyse des Modes de Défaillances , de leurs Effets et de leur Criticité
  (FMECA:Failure Mode ,Effects and Criticality Analysis)

## Slide 7: Plusieurs types d’AMDEC sont utilisées lors des différentes phases de conception ainsi qu’en exploitation
AMDEC MOYEN
DE PRODUCTION (ou système):
Analyse de la Conception
et /ou
de l ’Exploitation des
Equipements de Production
pour améliorer leur
DISPONIBILITE
AMDEC PROCESSUS:
Analyse des opérations de
Production pour améliorer la
QUALITE de FABRICATION
du produit
AMDEC PRODUIT:
Analyse de la Conception
d ’un produit
pour améliorer sa
QUALITE et sa FIABILITE
ON PARLE MAINTENANT EGALEMENT D ’AMDEC SERVICE…ET D ’AMDEC FOURNISSEURS...
AMDEC SECURITE:
Analyse des défaillances
et des Risques
prévisionnels sur
un équipement
pour améliorer la
Sécurité et la FIABILITE

## Slide 8: OBJECTIFS DE L ’AMDEC MOYEN DE PRODUCTION
 Evaluer et Garantir:
  la Fiabilité
  la Maintenabilité
  la Disponibilité
  la Sécurité
C ’EST UNE COMPOSANTE
DE
LA SÛRETE DE
FONCTIONNEMENT
( S D F )
 Obtenir au meilleur coût le
Rendement Global Maximum des
Equipements de Production

## Slide 9: L ’AMDEC VISE A …..
  Prise en compte de la
  MAINTENABILITE dés la
  CONCEPTION
  Amélioration de la TESTABILITE
  Aide au DIAGNOSTIC
  Amélioration de la
  MAINTENANCE CORRECTIVE
C ’EST UNE
COMPOSANTE
DU
SOUTIEN LOGISTIQUE
INTEGRE
( S L I )
Réduire les Temps d ’Indisponibilité après défaillance

## Slide 10: L ’AMDEC Une démarche Critique
Identification systématique des Risques de dysfonctionnement des équipements (MODES DE DEFAILLANCES)
Recherche des origines et des conséquences de ces dysfonctionnements ( CAUSES / EFFETS )
Mise en évidence des points critiques
Proposition d ’ actions correctives adaptées:
  remise en cause des consignes d ’exploitation , de nettoyage et de Maintenance
  remise en cause de la Conception

## Slide 11: L ’AMDEC Une démarche à la fois qualitative et quantitative
 QUALITATIVE
  Découpage Fonctionnel
  Analyse des Modes de Défaillances
  Analyse des Causes
  Analyse des Effets
 QUANTITATIVE
  Cotation de paramètres (Fréquence d ’apparition , Gravité ….)
  Calcul de la Criticité à partir de ces paramètres
  Mesure des résultats
DEMARCHE
AMELIORATIVE
QUI PERMET
UNE EVOLUTION POSITIVE
DES SITUATIONS
LES PLUS CRITIQUES…...
….SI ELLE EST PRATIQUEE
SUR LES
EQUIPEMENTS LES
PLUS PENALISANTS
...…D ’OU UNE MOTIVATION DU PERSONNEL
TECHNIQUE ET D ’EXPLOITATION

## Slide 12: Une méthode de management
Dans le cas d’un système informatique il s’agit d’impliquer tous les acteurs….

## Slide 13: L ’AMDEC Une démarche Participative…...
Mise en commun des expériences de chacun
  Ingénieurs Systèmes
  Ingénieurs process et projet
  Techniciens
  Utilisateurs finaux
Echanges Techniques entre les différentes équipes
  Groupe de Travail PLURIDISCIPLINAIRE

## Slide 14: PRINCIPE D’ANALYSE : L ’AMDEC UNE DEMARCHE EN 4 ETAPES
ETAPE 1 : INITIALISATION DE L ’ETUDE
  Quelle Système étudier ?
  Quels Objectifs atteindre ?
  Constituer le Groupe de Travail
  Etablir le Planning des réunions
  Définir les supports de travail (Grilles , tableaux de saisie ..)
 ETAPE 2 : DECOMPOSITION FONCTIONNELLE DE LA MACHINE
  Découpage arborescent du système
  Inventaire des Fonctions de service
  Inventaire des fonctions élémentaires

## Slide 15: L ’AMDEC UNE DEMARCHE EN 4 ETAPES
 ETAPE 3: ANALYSE AMDEC DU SYSTEME
  Analyse des mécanismes de défaillances (Modes de défaillance , causes , effets , détections éventuelles)
  Evaluation de la CRITICITE (Estimation des Temps d ’intervention , des fréquences ‘apparition des défaillances, évaluation des critères de cotation , calcul de la criticité )
  Proposition d ’ACTIONS CORRECTIVES ( réduction des effets par de la maintenance préventive , détection préventive , maintenance améliorative , calcul de la nouvelle criticité après action )
 ETAPE 4 : SYNTHESE DE L ’ETUDE
  Hiérarchisation des défaillances (liste des pannes résumées , défaillances de causes communes , classement par catégories , symptômes observables….)
  Liste des points critiques et plan de maintenance éventuel

## Slide 16: LES CRITÈRES ANALYSÉS DANS L’AMDEC
MODE DE DEFAILLANCE
QUE PEUT-IL ARRIVER?
EFFETS
QUELLES EN SONT
LES CONSEQUENCES?
CAUSES
POURQUOI CETTE
DEFAILLANCE
EST-ELLE ARRIVEE?
FREQUENCE = F
QUELLE EST LA FREQUENCE DES
DEFAILLANCES?
(S ’appuyer sur le
vécu en AMDEC OPERATIONNELLE)
GRAVITE = G
LA QUALITE EST-ELLE
BONNE ?
LA POLLUTION EST-ELLE
ACCEPTABLE ?
LA SECURITE EST-ELLE
GARANTIE ?
QUELLE SERA LA DUREE
DE L ’INTERVENTION?
QUELS SERONT LES COÛTS
DIRECTS ET INDIRECTS?
DETECTION = D
QUELLE EST LA PROTECTION SUR
CET EQUIPEMENT
QUI PERMET DE DETECTER LA
DEFAILLANCE?
QUESTION
QUESTION
QUESTION
QUESTION
QUESTIONS
QUESTION
Criticité C = FxGxD
Criticité > Seuil : Action Correctrice

## Slide 17: METHODE DE CALCUL DE LA CRITICITE
ON CALCULE LA CRITICITE ( NOTEE C OU IPR )
POUR CHAQUE COMBINAISON
« MODE DE DEFAILLANCE-CAUSE-EFFETS »
ON EFFECTUE POUR CELA LE PRODUIT
FxGxD
1<C<80
Si F et D sont cotés de 1 à 4
avec G cotée à 5
1<C<64
Si F ,G, D sont tous cotés
de 1 à 4
(cas le plus fréquent )
1<C<1000
Si F ,G, D sont tous cotés
de 1 à 10
On se fixe une
valeur maxi pour C.
En général C<25% de la note max.
C<12
Pas d ’action corrective
à envisager
Sauf si Pb de
Pollution ou de Sécurité
C>12
Actions à définir avec
le groupe de travail.
Objectif:ramener
C<12 (ou à 16 )
On considérera toujours une
défaillance
comme « critique »
lorsque sa note G est maxi.

## Slide 18: POUR L ’ETAPE 2 DECOUPAGE ARBORESCENT DE LA MACHINE
SYSTEME S
UNITE FONCTIONNELLE A
UNITE FONCTIONNELLE B
UNITE FONCTIONNELLE C
SOUS ENSEMBLE AA
SOUS ENSEMBLE AB
EQUIPEMENT AA1
EQUIPEMENT AA2
COMPOSANT AA 1.1
COMPOSANT AA1.2

## Slide 19: POUR L ’ETAPE 3 EXEMPLE DE GRILLE DE COTATION AMDEC SYSTEME POUR LE CALCUL DE LA CRITICITE
 LA COTATION DES CRITERES F (fréquence) , G (gravité) , D (détection) s ’effectue en général de 1 à 4 (ou à 5 ) , voire de 1 à 10.

## Slide 20: 1 Exemple avec un système informatique

## Slide 21: Découpage fonctionnel du système :

## Slide 22: Découpage des sous fonctions :

## Slide 23: GRILLE DE COTATION AMDEC SYSTEME :

## Slide 24: ANALYSE AMDEC DU SYSTEME

## Slide 25: L ’AMDEC Une méthode qu ’ il convient de ne pas systématiser
Ne permet pas en général de prendre en compte les Combinaisons de plusieurs défaillances
COUTS PARFOIS
IMPORTANTS

## Slide 26: Analyse des Effets des Erreurs du Logiciel (AEEL) :
L' AEEL est une adaptation de l'AMDEC au niveau logiciel car on parle d'erreur du logiciel et non pas de mode de défaillance.
Un des buts de cette analyse est d'obtenir, pour chaque constituant d'un système logiciel, une évaluation sous la forme d'un indice de criticité représentatif du thème de l'étude que l'on souhaite réaliser .

## Slide 27: L’AMDEC
C'EST TERMINE..